## Slide 1
Tests unitaires
Réalisation
Conception détaillée
Tests d’intégration
Conception générale
Validation
Spécifications
Production
Expression des besoins
Utilisation
Maintenance
Recyclage

## Slide 2
Chaîne d’énergie
Chaîne d’information
ACQUERIR
TRAITER
COMMUNIQUER
ALIMENTER
DISTRIBUER
CONVERTIR
TRANSMETTRE
ACTION
Energie d’entrée - Unité
Energie - Unité
Energie - Unité
Energie - Unité
Ordres
Grandeurs physiques à acquérir
Infos destinées à d’autres interfaces H/M
Infos issues de d’autres interfaces H/M
H/M : Homme – Machine
MOE
MOS = MOE + VA

## Slide 3
Chaîne d’énergie
Chaîne d’information
ACQUERIR
TRAITER
COMMUNIQUER
ALIMENTER
DISTRIBUER
CONVERTIR
TRANSMETTRE
ACTION
Ordres
Grandeurs physiques à acquérir
Infos destinées à d’autres interfaces H/M
Infos issues de d’autres interfaces H/M
MOE
MOS = MOE + VA

## Slide 4
Chaîne d’information
ACQUERIR
TRAITER
COMMUNIQUER
Informations
traitées
Grandeurs
physiques et
consignes
Images
informationnelles
utilisables
Ordres, messages
Capteurs TOR
Capteurs analogiques
Capteurs numériques
Interfaces H/M
Systèmes numériques
d'acquisition de
données
Matériels :
Automates programmables
Ordinateurs
Microcontrôleurs
Modules logiques
programmables
Circuits de commande
câblés
Logiciels
Ateliers logiciels conformes
à la norme IEC 61131-3
(langages LD SFC et ST)
Éditeur de modèles de
commande avec générateur
de code
Logiciel de développement
Commandes TOR
Interfaces H/M
Liaisons utilisant le mode
de transmission série
Liaisons utilisant le
mode de transmission
parallèle
Réseau Ethernet
Bus capteurs/actionneurs
Réseaux Wi-Fi

## Slide 5
Chaîne d’énergie
ALIMENTER
TRANSMETTRE
ACTION
Energie électrique, hydraulique, pneumatique
Energie
Energie mécanique
Source d’énergie
Prise réseau
Raccord réseau
Pile, batterie,
accumulateur
Contacteur
Relais et relais
statique
Variateur
Distributeur
Machines
asynchrones
Machines à
courant continu
avec et sans
balai
Vérins
DISTRIBUER
CONVERTIR
Assemblage démontable
Guidage en rotation
Guidage en translation
Accouplement, embrayage,
limiteur de couple, frein,
Poulies, courroie,
engrenages
Système vis - écrou
Transformateurs plans
Énergie disponible pour
l'ACTION demandée par
le cahier des charges

## Slide 6
Chaîne d’énergie
Chaîne d’information
ACQUERIR
TRAITER
COMMUNIQUER
ALIMENTER
DISTRIBUER
CONVERTIR
TRANSMETTRE
ACTION
Energie - Unité
Energie - Unité
Energie - Unité
Energie - Unité

## Slide 7
Chaîne d’énergie
Chaîne d’information
ACQUERIR
Capteur de vitesse …
TRAITER
Ordinateur de bord
COMMUNIQUER
Ordinateur de bord
ALIMENTER
Durites (« tuyaux »)
DISTRIBUER
Injecteurs
CONVERTIR
Moteur
TRANSMETTRE
Boîte de vitesse, transmission
ACTION
Déplacer la voiture
Energie chimique
Energie chimique
Energie chimique
Energie mécanique
Voiture arrêtée
Voiture en déplacement

## Slide 8
VERIN
Pression
Débit
Effort
Vitesse
Convertisseur
Pression
Débit
Effort
Vitesse

## Slide 9
Pe
Pa
V